## ENTRETIEN – REPARATION

## PIGNON

| Nom | Entretien pignon |  |
| --- | --- | --- |
| Fonction | Le pignon est un engrenage fixé sur la roue arrière et qui reçoit les efforts du cycliste par l’intermédiaire du pédalier et la chaîne. |  |
| Problèmes | Dépôt des cambouis composés du lubrifiant de chaîne plus ou moins durci, et de terre. |  |
| Cause des problèmes | En période pluvieuse, formation des cambouis après chaque sortie. |  |
| Solutions | Décrottage avec un outil fabriqué à partir d'une lame de scie à métaux, qui permet de racler entre les pignons. Continuer le avec un pinceau à poils durs et un diluant type "pétrole". Nettoyer le tout en passant un chiffon. Lubrifier |  |
| Pièces qui correspondent à la réparation | Pétrole : Pinceau : Cuvette Tournevis ou lame de scie |  |
| Durée de la réparation | Nettoyage: 10 mn |  |
| Mesures à prendre | Nettoyer après chaque sortie. |  |